220024, г. Минск,

ул. Бабушкина, д.48

тел/факс. +375 (17) 365 04 32

info@ventospa.by

www.ventospa.by

# Руководство по монтажу и эксплуатации

ванны NIKA

Уважаемые покупатели! Выражаем Вам признательность за выбор продукции  торговой марки VENTOSPA.

Предлагаем Вам внимательно ознакомиться с данной инструкцией для того, чтобы наша продукция служила Вам долгие годы.

- Общие положения

Ванны относятся к группе сантехнических изделий для личной гигиены человека. Они предназначены для установки в ванных комнатах, в соответствии с указаниями производителя.

ИПТУП «ВЕНТО СПА» изготавливает ванны из экологически чистого многослойного полимерного акрила Австрийской компании "Senoplast" на итальянском вакуумно-формовочном оборудовании в соответствии с ТУ BY 191300037.002-2012.

# Рисунок 1 - Ванна NIKA

- Технические характеристики

Ванны NIKA выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1- Технические характеристики

|  | Модель | Типоразмеры, мм | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ванна NIKA, 1600х1050 | 1600х1050х640 |  |
|  | Ванна NIKA, 1700х1150 | 1700х1150х640 |  |

- Комплект поставки ванны NIKA

Таблица 2- Комплект поставки ванны NIKA

| Поз. | Комплект поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ванна NIKA | 1 |
| 2. | Рама* | 1 |
| 3. | Комплект монтажных частей* | 1 |
| 4. | Экран* | 1 |
| 5. | Руководство по монтажу и эксплуатации ванны NIKA | 1 |

* По согласованию с заказчиком.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект монтажных частей и порядок сборки ванны могут незначительно отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Транспортировка и хранение

- При транспортировке изделие должно быть надежно закреплено, чтобы исключить любые возможности перемещения внутри транспортного средства;

- Не допускается устанавливать ванны друг на друга без транспортных прокладок;

- Не допускается устанавливать ванны в большем количестве, чем указано на упаковке;

- Не допускается ударять ванны об углы, косяки, перила и другие посторонние предметы, которые могут привести к повреждению изделия;

- Хранение изделий в упаковке производителя допускается в сухих помещениях при температуре не ниже –25 С° и выше +60 С° при относительной влажности до 95%. Помещение должно быть затемнено, попадание ультрафиолетовых лучей на ванны не допускается.

Подготовительные работы и монтаж изделия

# Подготовительные работы

- Распаковать ванну, каркас, комплект монтажных частей.

# Монтаж ванны

- На ровный, предварительно застланный  участок пола положить ванну лицевой стороной вниз. Под настил с торцевых сторон ванны разместить бруски (2 шт.) высотой не менее 40 мм.

- Для сборки каркаса ванны необходимо навесить на раму следующие крепежные элементы: шпильки поз.3 (4 шт.), поз.4 (1шт.) и поз.5 (1 шт.), шайба поз.7 (10 шт.), гайка поз.6 (16 шт.), пятка пластмассовая поз. 8 (3 шт.) и поз.9 (2 шт.), ножка поз.10 (6 шт.), заглушка поз.16 (5 шт.). Ножки необходимо прокрутить до продавливания перемычки.

Рисунок 2 - Сборка элементов  каркаса ванны

- Наложить на ванну каркас. При помощи уровня установить собранный каркас так, чтобы все шпильки  были  вертикальными относительно пола. В этом положении зафиксировать каркас с помощью скоб прижимных поз.11 (4 шт.) саморезами поз.12 (8 шт.), в соответствии с рисунком 3.

# Рисунок 3 – Фиксация каркаса  ванны

- Прикрутить пятки пласмассовые саморезами поз. 12 (18 шт.), в соответствии с рисунком 4.

# Рисунок 4 – Установка ножек

- Перевернуть ванну. Установить слив-перелив, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны. Установить ванну в нужное место. Проконтролировать уровнем горизонтальное положение ванны относительно пола. Отрегулировать положение ножек так, чтобы верхний край был на высоте 640 мм.

- Провести на стене  по верхнему краю бортов линию карандашом. Отодвинуть ванну в сторону.

- В соответствии с рисунками 5 и 6, разметить отверстия (10 шт.) для установки кронштейнов. Просверлить отверстия Ø 8 мм.

# Рисунок  5 - Схема расположения креплений кронштейнов к стене

- Забить дюбеля поз.14 (10 шт.)  и прикрутить кронштейны поз.15          (5 шт.) саморезами поз.13 (10 шт.).

# Рисунок 6 - Крепление ванны к стене

- Установить ванну, приподняв ее и заправив края за прикрученные к стене кронштейны.

- Подключить слив-перелив к системе канализации.

- Окончательно отрегулировать положение ножек так, чтобы ванна имела строго горизонтальное положение. Зафиксировать положение ножек стопорными гайками.

- Нанести сантехнический герметик (силикон) на прилегающие поверхности ванны со стеной, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.

# Рисунок 7 – Нанесение силикона

# После нанесения герметика изделие не должно использоваться 24 часа.

6.    Общие требования безопасности

- При принятии ванны не употреблять алкогольных напитков, лекарственных средств, поскольку это может привести к потере сознания;

- Не оставлять малолетних детей в ванне без присмотра;

- При входе в ванну и при выходе из нее необходимо соблюдать осторожность  во избежание травм;

- Не становится на борта ванны, поскольку это может привести к травмам головы, позвоночника и других частей тела;

- Не использовать электроприборы во время нахождения в ванне.

7.    Эксплуатация

Перед использованием ванны необходимо проверить температуру воды. Для принятия ванны подходит вода температурой до 40°С. Если вода в ванной имеет температуру более 60°С, то это может быть опасно для человека

и может повредить материал ванны.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

- Наносить удары по поверхности ванны, поскольку это может  привести к растрескиванию акрила и армирующего покрытия;

- Устанавливать в ванну стулья, табуретки, тазы, кастрюли и т.п.;

- Устанавливать на борта ванны подставки для тазов, мини-стиральных машин и т.п.;

- Царапать поверхность ванны;

- Использовать морскую, минеральную воду или другие агрессивные среды;

- Использовать ванну на открытом воздухе или в зоне действия открытых солнечных (ультрафиолетовых) лучей;

- Использовать ванну в качестве производственно-технического оборудования, для мытья животных, хозяйственных нужд, а также для других целей не связанных с личной гигиеной.

- Уход за изделием

Для мытья ванны необходимо использовать жидкое чистящее  средство и тряпочку из мягкой ткани. Чтобы сохранить блеск изделия, можно протирать ее поверхность салфеткой, смоченную жидким полирующим средством. Стойкие пятна на ванне удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды или хозяйственным мылом. Исключается применение моющих средств с абразивными частицами, а также  содержащих аммиак, ацетон и любые растворители.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет на ванну 2 года гарантии со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве.

Гарантийные условия

В случае возникновения неисправностей изделия, произошедших по вине предприятия-изготовителя, ремонт или замену комплектующих в течение всего гарантийного срока осуществляет головной сервисный центр.

Адрес:220073, г. Минск, ул. Гусовского, д. 10, офис 304, тел/факс +375 (17) 365 04 32

ВНИМАНИЕ!

Гарантийное обслуживание не производится, если отсутствует или неправильно заполнен гарантийный талон; если отсутствует оригинал документа подтверждающий оплату, а также во всех нижеперечисленных случаях:

- наличие механических повреждений изделия в т.ч. в результате транспортировки;

- наличие следов несанкционированного ремонта;

- наличие признаков нарушения условий эксплуатации (производственно-технические нужды, мытье домашних животных, обработка поверхности ванны химическими составами, не рекомендованными предприятием-изготовителем, а также воздействие морской, минеральной воды, или других агрессивных сред);

- использование изделия не по назначению, а также в иных целях, не связанных с личной гигиеной человека;

- если неисправности изделия вызваны независящими от производителя обстоятельствами: перепадами давления и температур в водопроводных сетях, плохим качеством воды, явлениями природы и стихийными бедствиями, действиями третьих лиц;

# если при монтаже ванны использованы сифоны, у которых отсутствуют с внутренней и/или с внешней стороны резиновые либо силиконовые уплотнители, что повлекло за собой возникновение трещин вокруг отверстий слива/перелива. Не допускается использование сифонов с полиуретановыми уплотнителями. Допускается использовать только сифоны с прокладками из вспененного полиэтилена XPE - polyethylene foam. (например: ALCA PLAST).

# если монтаж ванны был произведен неаттестованными специалистами или неуполномоченной на это монтажной организацией, не соответствующий прилагаемой технической документации, а также при установке ванны без соответствующих монтажных и крепежных частей, герметизирующих материалов (силикона) или их недостаточном количестве, указанных в технической документации к изделию.

- наличие загрязнений, образование известкового налета и засорение песком, мелкими камнями и т.д.;

- естественный износ деталей, а также механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, а именно: царапины, трещины, сколы и т.д.

Изготовитель не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам изделия для их ремонта, по установке и переустановке замурованных изделий.

Изготовитель не несет ответственности за монтаж каркасов других производителей.

# Изготовитель не рекомендует устанавливать на ванну металлические сифоны.

# Частичная потеря блеска изделия, вызванная плохим качеством воды, а также вследствие естественного износа, не является дефектом и не служит причиной гарантийного ремонта.

Комплект монтажных частей*

| Поз. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шпилька М12х590 | 4 |
| 2 | Шпилька М12х480 | 1 |
| 3 | Шпилька М12х130 | 1 |
| 4 | Гайка М12 | 16 |
| 5 | Шайба А12 | 10 |
| 6 | Пятка пластмассовая | 3 |
| 7 | Пятка пластмассовая | 2 |
| 8 | Ножка | 6 |
| 9 | Скоба прижимная | 4 |
| 10 | Саморез 4,2х16 | 26 |
| 11 | Саморез 4,8х38 | 10 |
| 12 | Дюбель 8х40 | 10 |
| 13 | Кронштейн | 5 |
| 14 | Заглушка | 5 |

*Поставляется по согласованию с Заказчиком

Гарантийный талон

| Модель, наименование: | Ванна NIKA 1_00х1_50/ |
| --- | --- |
| Дата изготовления: |  |

| Предприятие-изготовитель: | ООО «ВЕНТО СПА» |
| --- | --- |
| Координаты предприятия-изготовителя, сервисного центра: | 220062, г. Минск, пр-кт Победителей 110, офисное помещение 40, офис 304, тел/факс +375(17) 365 04 32 |
| Подпись, штамп предприятия-изготовителя: |  |

| Координаты торгового предприятия: |  |
| --- | --- |
| Дата продажи: |  |
| Подпись продавца, штамп торгового предприятия: |  |

Потребитель ознакомлен с правилами эксплуатации ванны, обслуживания и ухода, информирован о предприятии-изготовителе и сервисном центре.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. Согласен с тем, что после приемки мной изделия претензий по внешнему виду, комплектности и механическим повреждениям приниматься не будут.

Рекламации по качеству изделия принимаются изготовителем только при наличии гарантийного талона и оригинала документа, подтверждающего оплату.

«____»  ____________20___г.     ____________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Гарантийный срок – 2 года на акриловое покрытие и 2 года на остальные элементы изделия со дня продажи

Адрес головного сервисного центра:

220062, г. Минск, пр-кт Победителей 110, офисное пом 40, офис304 Предприятие-изготовитель ООО «ВЕНТО СПА».

факс. +375 (17) 365-04-32